## Slide 1
기판 사이 3분에 X를 선배치하면, 추가 대기 0초
기판당2개 측정 · H01·H02 리뷰 후 H03 준비 · 180초는 사용 가능한 대기창의 하한
A3 Laser Driller · 2026-10-07 · 명목 이동 계산 / XReady·실제 ReviewDone 확인
1/3
Stroke2700mm · 노출10µs · 허용blur8px · Y Cell간격200mm
X200mm/s·가감속150 / Y100mm/s·가감속150mm/s²
기판 내 촬영: H01 → H02
Y 200.0 ÷ 100.0 = 2.000초
X·취득 준비 1.703초
촬영 간 여유 0.297초
기판 사이 준비: H02 → H03
사용 가능한 대기창 180초
X 선배치 1.703초
남는 시간 178.297초
현재 기판
H01·H02 측정
→
리뷰 완료 후
H03 선정점으로 이동
→
XReady 확보
위치·정지·정착 확인
→
다음 기판
H03·H04 측정
선배치 추가 대기 = max(0, 선배치 준비시간 − 180초) = 0초
Notes: 입력 파라미터 Y Cell-to-Cell 간격=200mm. 등속 구간의 같은 기판 촬영 간 가용시간은 Y Cell간격/Y속도=200/100=2s로 계산하며 고정2초가 아님. 사용자 최신 조건: 현재 기판 0선방어 이후 다음 기판 투입 전 3분 이상의 여유. 180초를 ReviewDone 및 X 이동 허가 이후 사용 가능한 창의 하한으로 반영. 이는 기판 시작 간격 또는 장비 Tact가 아님. 준비=1.632993161855452+settle0.05+guard0.02=1.7029931618554521s. 기판 내 준비는 노출·trigger/jitter·camera period도 포함하여 1.7030631618554524s. X 선정점 H2=104.05000000000001, H3=204.05. 초기 H1 XReady는 기동 1회 별도 확보. XReady 조건은 위치 일치·속도0·정착 완료. ReviewDone은 실제 Frame·Vision 완료 확인. 전체 장비 Tact 단축 초 수를 산출한 것이 아니라 선배치로 증가하는 추가 대기가 0초인 명목 설계 계산. 상자 폭은 시간 비례가 아님.

## Slide 2
2개 측정: 네 기판으로 8개 스캐너를 순환합니다
같은 기판의 촬영은 유지하고, 다음 첫 촬영 위치 준비를 기판 사이 대기창에 배치
A3 Laser Driller · 2026-10-07 · 명목 이동 계산 / XReady·실제 ReviewDone 확인
2/3
이번 기판 | 측정 순서 | 기판 사이 선배치 | ΔX(mm) | 준비(s) | 180초 여유(s)
1매 | H01 → H02 | H02 → H03 | 100.0 | 1.703 | 178.297
2매 | H03 → H04 | H04 → H05 | 108.1 | 1.768 | 178.232
3매 | H05 → H06 | H06 → H07 | 110.8 | 1.789 | 178.211
4매 | H07 → H08 | H08 → H01 (복귀) | 743.2 | 5.119 | 174.881
가장 긴 H08→H01 복귀도 5.119초
180초 안에 준비 완료 · 남는 시간 174.881초 · 선배치 추가 대기 0초
다음 위치 = 스캐너 중심이 아니라, 다음 촬영 선정점의 실제 X좌표
매 기판 Park0 복귀 없음 · 8개 Head마다 다른 Cell에서 1점 · H08 후 H01로 순환
Notes: 고정 유효점 X: H1=4.05,H2=104.05,H3=204.05,H4=306.75,H5=414.85,H6=525.65,H7=636.45,H8=747.25 mm. Head fieldWidth110mm와 이동거리 구분; 이동거리=선정점 X차 절대값. Cell IDs=[1,11,21,31,5,15,25,35], 모두 unique, 기존 레시피 Head 소유권·Mask 검증됨. 각 선배치=[{"fromX":104.05000000000001,"toX":204.05,"dx":100,"move":1.632993161855452,"settle":0.05,"guard":0.02,"need":1.7029931618554521,"from":2,"to":3,"fromGlass":1,"toGlass":2,"wrap":false,"window":180,"slack":178.29700683814454,"extraTactS":0,"valid":true},{"fromX":306.75,"toX":414.84999999999997,"dx":108.09999999999997,"move":1.6978417672641541,"settle":0.05,"guard":0.02,"need":1.7678417672641542,"from":4,"to":5,"fromGlass":2,"toGlass":3,"wrap":false,"window":180,"slack":178.23215823273586,"extraTactS":0,"valid":true},{"fromX":525.65,"toX":636.4499999999999,"dx":110.79999999999995,"move":1.7189143860782206,"settle":0.05,"guard":0.02,"need":1.7889143860782206,"from":6,"to":7,"fromGlass":3,"toGlass":4,"wrap":false,"window":180,"slack":178.21108561392177,"extraTactS":0,"valid":true},{"fromX":747.25,"toX":4.049999999999997,"dx":743.2,"move":5.049333333333333,"settle":0.05,"guard":0.02,"need":5.119333333333333,"from":8,"to":1,"fromGlass":4,"toGlass":1,"wrap":true,"window":180,"slack":174.88066666666666,"extraTactS":0,"valid":true}]. 총20x 전제는200mm tube lens+1x relay. 선배치 준비는 이동+settle50ms+guard20ms. X정지-정지 사다리꼴/삼각형 운동으로 가감속 포함. 초기Park0→H1=0.3986335s는 초기 기동1회 별도이며180초 순환에 반복 포함하지 않음. 사용자의3분 여유를180초 하한으로 계산. 실제 통신·처리·interlock대기는 측정된 사용 가능창에 포함되지 않는다는 전제.

## Slide 3
Cell 간격 230mm에서는 Stroke 2707mm부터 통과합니다
게이지의 녹색 구간과 자동 조정안은 다른 입력을 고정한 조건에서 계산
A3 Laser Driller · 2026-10-07 · 명목 이동 계산 / XReady·실제 ReviewDone 확인
3/3
조건 | 변경값 | 필요 최소 Stroke | 판정
현재 | Cell간격230 / Stroke2700 | 2706.509mm | 불가
Stroke 증가 | Stroke 2707mm | 2706.509mm | 통과
Cell 간격 감소 | Cell간격 227mm | 2697.509mm | 통과
Y 감속도 증가 | Y감속 190mm/s² | 2699.492mm | 통과
현재 부족량 6.509mm · 게이지 적용값 2707mm
정확한 경계 2706.509mm보다 슬라이더 1mm 단위를 한 단계 높여 적용
빨간 구간은 불가, 녹색 구간은 통과 범위입니다. 각 게이지 이동 시 전체 조건을 다시 계산합니다.
허용 blur 증가는 품질 기준 완화이므로 영상 검출성능 확인 후 적용합니다.
Notes: 복구 예시: Y Cell-to-Cell 간격230mm, Stroke2700mm, 나머지는 기준값. 마지막 리뷰점과 Y감속거리 포함 최소Stroke=2706.509333333334mm로 현재값보다 6.5093333333338705mm 부족. 단일 파라미터 대안은 Stroke=2707mm, Cell간격=227mm, Y감속도=190mm/s². 추천값은 각 게이지 step 안쪽의 실제 통과값으로 검증. 게이지 녹색 범위는 해당 항목 외 모든 입력을 현재값으로 고정한 조건부 범위. 여러 조건이 동시에 실패하면 한 항목만으로 통과구간이 없을 수 있으며 결과에 실패 원인별 조정 방향을 표시. 기판 사이180초 선배치 예산은 같은 기판의 Stroke 부족을 보완하지 않음.