## Slide 1
역방향 가공 Stroke만 보고, 가감속 포함30초를 판정합니다
가공대기 → 역방향 가속·등속·감속 → Process Stroke 종료 · 정방향/전체Tact 제외
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
1/3
가속
설정 Y속도까지
등속 가공·리뷰
Y100 mm/s 기본 예시
감속
입력 Stroke 끝에서 정지
가공시간 = Stroke ÷ Y속도 + Y속도/(2×가속도) + Y속도/(2×감속도)
설정속도에 도달하는 사다리꼴 운동 기준 · 짧은 Stroke는 삼각형 운동으로 계산
Stroke 3000 mm
30.200초 →30초 초과
3000/100 +100/1000 +100/1000
Stroke 2980 mm (기본 예시)
30.000초 →30초 이내
가속0.200 + 등속29.600 + 감속0.200
입력9개: Stroke / 노출·허용blur / X속도·가속·감속 / Y속도·가속·감속
Notes: 사용자선택:Stroke는가감속을포함한역방향전체구간. 가공대기 StageY1982.5mm에서출발, 입력Stroke끝에서정지. 기본2980mm는사용자actualStroke값이아니라Y100,A=D500에서30초를역산한예시. 실제Stroke입력필요. S>=v²/2a+v²/2b이면T=S/v+v/2a+v/2b. 삼각형이면T=sqrt(2S(1/a+1/b)), 설정Y속도미도달시등속가공불가. 정방향속도를100으로가정하는모델및기타60s/전체150sTact판정제거. Scanner진입전500mm선행은시작좌표에고정되며이번역방향시간에포함. 실제ProcessDone서비스지연미계산. Basler a2a2600-20gcBAS+Mitutoyo378-810-3 SL20x 사용.

## Slide 2
리뷰2점·4점 모두, 입력 Stroke 안의 등속 구간에서 촬영
Scanner→Review1467mm · 해당 점 가공 후 촬영 · 전체 가공완료 대기 없이 병행
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
2/3
0s
5s
10s
15s
20s
25s
30s
가공 Stroke
4점 리뷰
H01
H02
H03
H04
마지막 노출25.932s
2개 스캐너 / 기판
4기판 · 가공합계120초
1매 H01→02 / 2매 H03→04
3매 H05→06 / 4매 H07→08
4개 스캐너 / 기판
2기판 · 가공합계60초
1매 H01→02→03→04
2매 H05→06→07→08
최소 Stroke 2593.176 mm ≤ 입력2980 mm ≤30초 허용2980 mm
마지막 노출±Jitter 뒤 Y 감속거리10 mm 포함 ·8개 대표점의 Cell 모두 다름
Notes: 기본2980mm,Y100,A=D500,T30. 역방향시작시간0; 설정등속0.2~29.8s. 4점 H1/5 19.93175,H2/6 21.93175,H3/7 23.93175,H4/8 25.93175. 마지막노출25.931751s. 최소Stroke=2583.175mm+100*(1us+5us)+10mm=2593.1756mm. 최소Stroke의Y가속·등속도별도확인. 2점각그룹minStroke2193.1756 또는2593.1756; 모든8점1회순환은두모드모두최소2593.1756. 요약시간120/60초는역방향가공합계이고투입반송포함Tact아님. 입력2500mm는4점중3점만등속구간,요구수량축소금지,모드불가. Stroke2590mm에서H4는이동거리안이지만Y감속중이라촬영불가. 현재test0929 유효Shot범위843.2mm/명목5.265125~13.697125s이며Process전체가LaserON이라는의미아님. Frame/Vision완료ACK는별도.

## Slide 3
수식 가이드도 시뮬레이터의 현재9개 입력으로 계산합니다
입력값·2/4개 모드·기판 번호 전달 · 현재 조건이 담긴 가이드HTML 저장 가능
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
3/3
시뮬레이터 입력
Stroke·노출·blur·X/Y 조건
같은 계산 엔진
30초·Stroke 내 리뷰 판정
수식 가이드 결과
현재 수치가 수식·도식에 반영
노출 중 이동 blur
Y100 ×2µs ÷125 =1.6px ≤2px
X 선도착 최소 여유
다음 점2.000초 − 준비1.270초 =0.730초
30초 충족 + blur 충족 + X 준비 + 요구2/4점 모두 Stroke 내 등속 촬영
가이드 보기: 현재 조건을 주소로 전달 / 같은 출처에서 열린 가이드는 입력 변경 반영
현재 조건 가이드 저장: 입력을HTML에 포함 → 단독으로 열어도 동일 결과
Notes: 동기화우선순위:URL query(9params+mode+glass), 저장한HTML내embedded snapshot, 같은출처localStorage최근입력, 기본예시. 입력누락/invalid는기본값으로조용히대체하지않고입력오류표시. BroadcastChannel및storageevent로같은출처의열린가이드갱신; file://에서는브라우저에따라채널/storage미지원가능하므로주소snapshot과단독HTML내보내기로정확한조건전달보장. 저장한가이드는고정snapshot. 시뮬레이터돌아오는링크도조건유지. 기본Blur2.5um/20x=.125um/px; v100,T2us=.2um=1.6px. X정지촬영, 최소2us기본18.5fps. Basler a2a2600-20gcBAS 공식 https://docs.baslerweb.com/a2a2600-20gcbas ; 노출 https://docs.baslerweb.com/exposure-time ; Mitutoyo378-810-3 공식 https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E4191-378_010611.pdf p20/29. 총20x=200mm튜브렌즈+1xRelay전제. NA.28 WD30.5R약1um. X정착50msGuard20ms지연50usJitter±5us고정설계값. 실제서비스시간/S-Curve/FollowError/조명/SNR/영상검출별도검증. 0선방어자동Offset적용범위아님.