## Slide 1
27.667초는 통과합니다. 막히는 것은 촬영점 사이의2초입니다
문의 조건: Stroke2700mm · 노출10µs · 허용blur8px · X200/A=D150 · Y100/A=D150
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
1/3
역방향30초
27.667초 ≤30초
가속0.667 + 등속26.333 + 감속0.667
Y 등속 후보점
4/4점이 등속 구간 안
등속거리2633.3mm · 기판1500mm 충분
이동 blur
8.00px = 허용8.00px
Y100 × 노출10µs →1.000µm 이동
X 준비·취득 간격
H03→H04에서0.379초 부족
다음 점2.000초 / 준비2.379초
전체 Stroke 종료보다, 각 촬영점의 도착시간이 더 빠른 마감입니다
기존 “Stroke 내 촬영4/4” → “Y 등속 후보4/4”로 수정 · 촬영 완료를 보장하지 않습니다
Notes: 문의 조건 고정 선정점 기준. 실제 기판1500mm를 등속 가공할 거리는 충분하다. Y 가속거리33.3333, 감속거리33.3333, 등속거리2633.3333mm; cruise0.666667~27s. 모든 대표점 Y후보 범위 통과. 현재 조건 불가는 H3->4/H7->8 사이 X준비 마감 미달. 다른 유효점 선정 시 명목상 가능하며 장비 자체의 불가능 판정이 아니다. Frame/Vision 확인은 별도.

## Slide 2
H03 촬영 후2초, H04가 먼저 지나가는데 X는 아직 준비 중입니다
현재 고정점: ΔX200mm / ΔY200mm · Y100mm/s → 다음 점까지2.000초
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
2/3
0s
1s
2s
H04 도착
X 준비
카메라 주기
2.000초 마감
가속·감속 이동2.309초
정착·여유 포함2.379초
0.054초 → 충분함 · 현재 실패 원인은 X 준비
0.379초 부족
H04 마감26.165초 < 준비 예산 종료26.545초 < Stroke 종료27.667초
전체30초 안이어도 늦습니다. 목표점은 그 사이 Y37.947mm 더 이동합니다.
H07→H08도2.000초 대비2.184초가 필요해0.184초 부족합니다.
Notes: X200mm, Vmax200, A=D150: 삼각형, Vpeak173.205mm/s, Tmove2sqrt(200/150)=2.309401s. 필요=max(Tmove+노출10us+정착50ms+Guard20ms+Trigger delay50us+2jitter5us, 1/18.5+2jitter)=2.379471s. H3노출시작24.165078, H4노출시작26.165078; 준비 예산26.544549. 0.379471s*100mm/s=37.9471mm. 렌즈시야Y0.266mm이므로 늦게 준비하고 동일점 촬영할 수 없다. 고정값 정착과Guard는 설계 가정. X 실제 S-Curve/Follow Error 확인 필요.

## Slide 3
현재 선정점이 문제입니다. 다른 유효점 또는 X 가감속으로 비교합니다
입력조건은 그대로 유지 가능 · 8개 Head의 Cell 모두 다름 · 비교안을 자동 적용하지 않음
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
3/3
A. 측정점을 더 늦게 도착하는 유효점으로
H04: 같은Cell32 안에서 Y40.5mm 늦게
도착2.405초 − 준비2.379초 = 여유25.5ms
H08: 같은Cell36 안에서 Y21.6mm 늦게
도착2.216초 − 준비2.184초 = 여유31.9ms
X 이동거리 동일 · Stroke2700mm 내 Y 후보 유지
B. X 가감속250 비교
X 속도200mm/s는 유지
H03→H04 준비1.870초
2초 대비 여유0.130초
현재 선정점 그대로 계산상 가능
장비가 이 가감속을 허용하는지 확인
시뮬레이터에서 입력을 바꾸면, 가이드의 수식·숫자·도식도 함께 바뀝니다
A안: 고정 정착50ms·Guard20ms를 포함한 명목 여유 · 실제 위치·영상·정착 검증 필요
Notes: A안: H4 Cell32 col2 row16 B7 targetQ-641.175 reviewX404.05; H8 Cell36 col2 row9 B7 targetQ-622.275 reviewX804.05. 고정 다른8Cell 유지, Shot/mask/head 소유권 geometryValid 확인. H4 gap2.405 need2.379471 slack25.5289ms, H8 gap2.216 need2.184150 slack31.8502ms. 최소Stroke2657.009333mm <2700. 계산상 두기판모두가능. 선택점예시만 표시하며 자동대체하지 않음. B안 X A=D250에서는 D200 v200 trapezoid Tmove1.8s+70.07ms=1.87007s; slack129.93ms. 동일X속도200에서 최소대칭가감속215.06995mm/s²이며 실제설비가능값 별도. Y84는 X간격 개선하지만 fullStroke32.702857s로30초실패하므로 단독해결아님. Basler2.5um/총20x=.125um/px, minExposure2us, 기본18.5fps; actualframe/vision processing 미계산.