## Slide 1
0선 방어 리뷰: 기판당 2점·4점 순환 검사
기본 제안 좌표와 속도에서 2점·4점/기판 모두 계산상 가능
기판당 검사 | 8 Head 1회 커버 | Glass별 검사 Head
2점 | 4 Glass | H01·02 / H03·04 / H05·06 / H07·08
4점 | 2 Glass | H01~04 / H05~08
8점 | 1 Glass | H01~08 (제안 좌표의 명목 계산)
Head마다 고정점 하나를 선택하고, 같은 Recipe에서 반복 사용
한 사이클은 H01~H08 대표점 8개의 1회 커버입니다.
검사한 점은 Glass가 바뀌어도 표시하고 다음 사이클 시작 때 초기화합니다.
표는 자동 제안 좌표 기준입니다. 실제 고정 0선 좌표의 시간 여유·영상 품질 검증 후 운영 개수를 확정합니다.
Notes: 계산 근거: 제공 test0929 Recipe, A3_LD_Process_SW_IPS commit 6b19d7aaf0de81271468ab7dac0fa15493172f38, 동봉 v4 Baseline_calculation.json. 이 표는 동일한 기본 자동 제안 8좌표에서 Glass 상한만2/4/8로 변경한 결과다. 8점 계산상 성립을 실기 확정으로 제시하지 않는다. Head당 한 고정 Branch를 리뷰하며 모든 Cell/홀 전수를 뜻하지 않는다. 원본 장비 설정은 H01만 ON/AutoInspection OFF이고 시뮬레이터는8 Head 설계 검토다. 실제 고객사 고정0선 좌표가 제안 좌표와 다르면 재계산해야 한다.

## Slide 2
두 점 사이의 시간 여유와 촬영 조건
다음 점이 오기 전에 Camera X 이동·정착을 끝내면 촬영 가능
Chart: 
| 다음 점 도착까지 | X 준비에 필요한 시간
시간 (ms) | 1568 | 1364.57
H06·H07 연속 검사 예시
Y 간격156.8mm ÷ 100mm/s = 1.568초
X 이동218.9mm: 가감속 포함1.2945초
Camera 최소주기43.48ms < 도착간격
X 선도착 여유 203.43ms
같은 Y의 점은 동시에 도착합니다.
다른 Y점을 고르거나 Glass를 나눕니다.
설정 조건 | 가감속·촬영·시간 조건
Stage Y 100 / Review X 200 mm/s | Y 가감속500 / X 가감속1000 mm/s²
Camera 23 FPS / 노출10µs | 정착50ms / 선도착20ms / Tact 약100.50초
영상 품질 별도 검증: 노출 중 이동1µm는 20배 광학에서 약5.8px입니다.
1px 기준을 적용하면 현재 조건은 불가입니다. 실제 고정 좌표와 검출 품질 확인 후 운영 개수를 확정합니다.
Notes: 계산 근거: 동일 제안 좌표 H06=(541.15,659.375) / H07=(760.05,816.175), Camera Review X 차218.9mm. Y100mm/s 등속 도착간격1.568s. X200mm/s,A=B1000mm/s² 사다리꼴 이동1.2945s. 필요시간1.36457s=X1.2945+정착.05+Guard.02+Trigger지연.00005+노출.00001+Jitter양쪽.00001. 여유.20343s. Camera Frame최소1/23=.043478s이므로 이 구간은X가 지배한다. 자동좌표4점상한의 두번째Glass에H06/H07이 포함된다. 기하 가공12.232s≤30s,Stage이동39.504875s+영상Tail1+기타60=100.504875s≤150s. 도면: 사용자첨부0aa24176785e5bac5c46056a06c940c5.png / 1cd49938d45adc5db126f2f9081fa501.png의 StageStroke3960mm,ReviewStroke1025mm. Limit3980/1033 및StopperGap은정상Stroke에더하지 않는다. 절대좌표원점은등록가정이다. Sony23FPS/최소노출10µs,Sensor3.45µm/20배=Object.1725µm/px. 100×10µs=1µm=5.797px이며 임시1µm 허용값이 검출 품질을 보증하지 않는다. GlobalShutter/위치Trigger 및명목가감속가정. Laser/Scanner 처리량과Servo정착은실기확인대상이다.