## Slide 1
0선 방어 Flying Review 운영
기판은 Y로 통과하고, Camera는 고정된 Y에서 X만 이동해 Head당 1점 취득
Cell당 Scanner 1개
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
1
2
3
4
5
1
5
2
6
3
7
4
8
8열 × 5행, Cell당 담당 Head 1개
설명용 배치 (test0929 원본은 45 Cell)
이 배치에서 2점·4점 계산상 가능
운영 | Glass 1 | Glass 2 | Glass 3 | Glass 4
2점씩 | 1·2 | 3·4 | 5·6 | 7·8
4점씩 | 1~4 | 5~8 | 없음 | 없음
2점/기판: 4 Glass로 8 Head 커버
4점/기판: 2 Glass로 8 Head 커버
동일 Recipe에서는 Head별 대표점을 고정합니다.
완료 점은 유지하고, 다음 사이클 시작 때 초기화합니다.
기본 조건: Y 100 / X 200 mm/s, 가감속 Y 500 / X 1000 mm/s², 정착 50 ms, 선도착 20 ms, 23 FPS, 노출 10 µs
Notes: 사용자 요청: 한 Cell에 Scanner 하나씩 관여하는 그림. 설명용 8열×5행=40Cell, CellPitchX110mm, Y200mm. 원본 test0929는9열×5행45Cell/PitchX100mm이며본예시로바꾼장비Recipe라는의미는아니다. Model1회전0의모든Shot소유권을계산해각Cell담당Head가정확히1개임을확인했다. 대표점은 H01=C1,H02=C10,H03=C19,H04=C28,H05=C5,H06=C14,H07=C23,H08=C32. 한Cell에다른Head점이중복되지않는다. 도식은Cell행열과Head를정확히표시하되거리축척과Cell내부위치는생략한다. 선택4점프리셋에서한Glass최대4점이며상한2/4의순차계획은각각4/2Glass이다. H01/H05,H02/H06,H03/H07,H04/H08이각각동일Y이므로8점전체는동시충돌로1Glass에취득할수없다. 8점운영은좌표변경후전조건재검증이필요하다. 녹색은계획취득이며영상PASS가아니다. 실제제공설정H01만ON/AutoInspectionOFF,원본소스commit6b19d7aaf0de81271468ab7dac0fa15493172f38. 동봉Customer_OneHeadCell_evidence.json의가정과좌표사용.

## Slide 2
측정 가능 조건과 조건 변경 방법
다음 점 도착 간격이 X 이동·정착·촬영 준비시간보다 길면 취득 가능
H01·H02 구간의 시간 비교
Chart: 
| 다음 점 도착까지 | X 준비에 필요한 시간
시간 (ms) | 2000 | 820.07
도착 간격: 200 mm ÷ 100 mm/s = 2 s
X 이동 0.75 s (가감속 포함)
+ 정착 0.05 s + 선도착 0.02 s
+ 촬영 관련 0.00007 s = 0.82007 s
선도착 여유 1179.93 ms
H01·H05처럼 같은 Y의 점은 동시 도착합니다. 이 예시의 8점은 2 Glass로 분할합니다.
핵심 확인 | 현재 계산 (제안 좌표) | 맞지 않을 때의 변경
X 선도착 | H01·02 필요 Y 간격 ≥82.007 mm | Y 간격 확대 또는 Glass 분할
Camera·영상 | 최소주기 43.48 ms / Blur 1 µm | 노출·조명·광학 조건 검증
가공·전체 Tact | 12.23 / 100.50 s (목표 30 / 150 s) | 기타시간 60 s 가정을 실측 확인
현재 Blur 1 µm (약 5.8 px)는 임시 허용값으로, 영상 품질 검증이 필요합니다.
1 px 기준에서는 현재 조건이 불가합니다. 실제 고정 좌표와 검출 품질 확인 후 운영 개수를 확정합니다.
Notes: 설명용40Cell/Cell당1Head. H01(19.549999999999997,16.175) 및 H02(129.55,216.17499999999998)mm. ΔX=110.00000000000001mm,ΔY=199.99999999999997mm. 도착간격ΔY/Y100=2s. X200mm/s,a=d1000mm/s²:가속0.2s/20mm+등속70/200=.35s+감속0.2s/20mm=0.75s. 필요준비0.75+.05정착+.02Guard+.00005지연+.00001노출+.00001양쪽Jitter=.82007s. 여유2−.82007=1.17993s. 필요Y간격100×.82007=82.007mm. 개별Camera최소주기1/23=.043478s. 가공구간12.232s/Tact100.504875s는명목기하와기타60s가정이다. StageStroke3960mm/Review1025mm는Limit와StopperGap을포함하지않는다. Blur100mm/s×10us=1um은objectpixel3.45/20=.1725um의약5.8px로임시허용이다. 1px허용시현재Camera최소노출10us와30/150초예산을모두충족하지못한다. 실제홀/전극검출품질과장비원점/거리/가감속/정착을검증해야한다. GlobalShutter위치Trigger,홀수거리1467/짝수1847mm설계가정. 해당점가공후Review이며Offset/APC자동보정없음.