## Slide 1
정방향 투입 후, 역방향 MOF에서 가공과 리뷰를 함께 진행
Scanner를 먼저 만나고 1467 mm 뒤 Review · 이미 가공된 점부터 측정
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
1/3
① 정방향 투입
가공대기 위치까지 이동
② 역방향 가공
Y 등속 · Scanner 먼저
③ 리뷰 병행
앞부분 리뷰 / 뒷부분 가공
기판이 두 위치를 동시에 걸치는 구간이 있습니다
Scanner
Review
1467 mm
기판 1500 mm · 역방향 이동 →
같은 점의 도착 지연
1467 ÷ Y100 = 14.67초
기판 전체의 통과창 중첩
(1500 − 1467) ÷ 100 = 0.33초
통과창 중첩과 실제 Laser ON 중첩은 구분합니다. 실제 출사는 레시피 유효 가공 범위로 확인합니다.
Notes: 사용자 동작: 투입후 +StageY 정방향으로 가공대기, -StageY 역방향 MOF에서 Scanner 먼저, 공통간격1467mm 뒤 Review. 전체가공완료 대기없이 해당측정점의가공후 촬영. 기판앞부분리뷰중뒷부분가공이가능한 컨셉이며 실제가공범위에따라 Shot동시성달라짐. 그림의 기판1500mm와 스테이션간격1467mm는 동일축척, 33mm물리통과창중첩. 현재 test0929는 유효가공Y16.5125~859.7125(843.2mm)로 실제Shot창이일찍끝남. 바닥이동의MOF통과창과실제LaserON을동일시하지않음. 정방향기판좌표는설계가정. 출처/상세수식은Formula Guide에포함.

## Slide 2
가공 종료 뒤에도 리뷰가 남는 시간을 같은 시간축에서 계산
기본값: Y100 / X200 mm/s · 노출2 µs · 허용blur2 px · 시간0 = 역방향 시작
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
2/3
0s
5s
10s
15s
20s
25s
30s
35s
MOF 가공주행
Review 기판 통과
레시피 유효 Shot
4점 리뷰 작업
H01
H02
H03
H04
주행창 종료 20.100s
2개 스캐너 / 기판
4기판 · 10분
H01→02 / H03→04 / H05→06 / H07→08
주행창 이후 잔여: 1.832 / 5.832 / 1.832 / 5.832초
4개 스캐너 / 기판
2기판 · 5분
H01→02→03→04 / H05→06→07→08
주행창 이후 잔여: 각5.832초
현재 test0929: 실제 Shot창 5.265~13.697s / 첫 리뷰 19.932s → 실제 Shot–리뷰 중첩 0s
유효 가공Y범위843.2mm 기준. 기판 통과창0.33s 중첩과 별도이며, 실제 연속 가공 범위가 바뀌면 재산정합니다.
Notes: 시간0=역방향시작. MOF기판스캐너통과 5.100000~20.100000, Review기판통과 19.770000~34.770000, 명목Shot 5.265125~13.697125. 4점리뷰작업 19.931749~25.931751, MOF주행창중첩 0.168251, 주행창종료후촬영잔여 5.831751. 마지막명목Shot종료기준잔여 12.234626초. 실제ProcessDone은Scanner/Laser완료ACK이며명목마지막좌표와다를수있음. 작업창에는점사이X이동/정착/대기포함, 연속노출아님. 150초/기판계획Tact기준4기판600초,2기판300초. 각Head1점 Cell1,11,21,32,5,15,25,36 모두다름. 고정점을속도만바꿔종료순서가바뀌는것아님. 소유Head/Mask유효Shot검증포인트 유지.

## Slide 3
가공완료와 리뷰완료는 독립적입니다
리뷰 시작은 해당 점의 가공 완료 후 · 전체 ProcessDone을 기다리지 않음
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
3/3
역방향 Y 등속 유지 → 해당 점 도착 시 촬영 → 실제 Frame 수신·Vision 판정
A 가공 완료 시 리뷰도 완료
마지막 노출이 이미 끝남
Y 감속 가능 → 양쪽 완료신호 확인
B 가공 완료 시 리뷰가 남음
남은 마지막 촬영까지 Y 등속 유지
노출 종료 후 감속 → 양쪽 완료신호 확인
ProcessDone AND ReviewDone(요구수량의 Frame·Vision 결과) → 검사 완료
이동 blur
1.6px ≤2px
Y100 × 노출2µs ÷125
X 선도착 최소 여유
0.730초
다음 점2초 ≥ 준비1.270초
왕복 포함 계산 Tact
132.740초 / 150초
정방향35.870 + 역방향35.870 +61
Basler a2a2600-20gcBAS + Mitutoyo378-810-3 SL20x · 전체8점은 다른 Cell · 입력8개 + 2/4개 선택
Notes: 두종료경우는개념관계예시로현재고정레시피는B. 실제ProcessDone은Scanner/Laser작업완료ACK, ReviewDone은실제요구수량2/4 Frame수신및Vision결과확인. 노출끝은Frame/Vision완료아님. 부적합/미수신이면검사완료로처리하지않음. 마지막노출±5µs까지Y등속유지후감속가능. 촬영/판정중첩을자동Offset적용으로확대하지않음. 총배율20x=200mm튜브렌즈+1xRelay, 물체pixel2.5/20=.125µm. LensNA.28/WD30.5/R약1µm@550nm. BaslerGlobalShutter최소2µs18.5fps, Color. 허용1px이면Y≤62.5blur조건충족하나왕복Tact초과. X정착50ms Guard20ms 지연50µs Jitter±5µs 고정설계값. 기본최악H03→H04 ΔX200 ΔY200 X200 a=d1000, X이동1.2s 필요1.270062s 여유.729938s. Stage기판시작끝−1584.5mm, 가공대기1982.5mm: 각거리3567mm/Stroke3960, 정방향에도동일Y입력가정. 기타60초는계산한왕복이동제외, 영상여유1초는실제ReviewDone대체안됨. 공식출처 https://docs.baslerweb.com/a2a2600-20gcbas ; https://docs.baslerweb.com/exposure-time ; https://www.mitutoyo.com/webfoo/wp-content/uploads/E4191-378_010611.pdf p20/29. 확인2026-10-06. 가공15초/리뷰15초를별도직렬로더하지않는다. FollowError/조명/SNR/Scanner서비스시간미계산.