## Slide 1
현재 조건과 유효 선정점으로, 30초 안에 리뷰 가능합니다
Basler a2a2600-20gcBAS + Mitutoyo378-810-3 SL20x · 가감속 포함 역방향 구간 검토
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
1/3
Stroke2700mm · 노출10µs · 허용blur8px
X200mm/s·가감속150mm/s² / Y100mm/s·가감속150mm/s²
역방향30초
27.667초 ≤30초
가속0.667 + 등속26.333 + 감속0.667
기판·리뷰 등속
기판1500mm·후보4/4점
등속거리2633.3mm · 리뷰20.165~26.165초
이동 blur
8.00px = 허용8.00px
1.000µm 이동 · 허용값 경계
X 준비·취득
최소 여유0.211초
H03→04 여유0.275초 / H07→08 여유0.211초
8개 Head마다1점 · 모든 Cell이 다름 · 선정점의 실제 X좌표 차이로 계산
Notes: 입력9개만 사용. Stroke2700,exp10us,blur8px,XV200,A=D150,YV100,A=D150. 시간27.666667s, Y등속0.666667~27s, 가속/감속거리각33.3333mm, 등속거리2633.3333mm. Scanner의기판1500mm통과도등속범위안. 마지막노출26.165088s±Jitter, 최소Stroke2616.509333mm. Blur8px는허용경계이며실제영상품질·측정정확도보장값아님. PointPlan H1C1,H2C11,H3C21,H4C31,H5C5,H6C15,H7C25,H8C35. 실제Frame/Vision처리완료는별도. 200mm튜브렌즈+1xRelay 총20x 전제, 물체면0.125um/px.

## Slide 2
가공폭110mm와, 리뷰 X 이동거리는 각각 계산합니다
H03 Cell21 X204.05mm → H04 Cell31 X306.75mm · 실제 이동102.7mm · Y차200mm
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
2/3
H03 가공영역110mm
H04 가공영역110mm
H03 / C21
H04 / C31
실제 ΔX=306.75−204.05=102.7mm
다음 점200/100=2.000초 / X 이동1.655 + 정착·여유0.070 =1.725초
H03→H04:2.000−1.725=여유0.275초
H08도 Cell35의 X747.25mm 유효점 선정 → H07→H08 이동110.8mm
H04:열3·행1·B07 / H08:열18·행1·B07 · Head소유권·Mask 검증 완료
Notes: 110mm는Scanner가공폭. 실제Review이동은두선정점의ReviewX좌표차. 모델Head중심Pitch110mm이며기존좌표변환의Shot중심소유구간H3[194.5,304.5],H4[304.5,414.5]AKX. B7DOEXoffset+.3375mm, 소유권은Shot중심으로판정. H3C21col2row1beam7X204.05Q-400.675. H4C31col3row1beam7X306.75Q-600.675. H7C25col14X636.45. H8C35col18X747.25. 각가공점geometryValid=true, mask.skip=false, owner일치. H3->4 Tmove2sqrt(102.7/150)=1.654891739s, need1.724961739s, slack.275038261s. H7->8 need1.788984386s, slack.211015614s. 두구간모두설정X200까지도달하지않는삼각형운동으로계산. 시야내늦은촬영으로대체하는모델아님. 전역최단점최적화는아니며현재유효점에서충분한여유확보.

## Slide 3
가공통과와 리뷰가 겹치고, 남은 리뷰도 같은 Stroke 안에 끝납니다
기판1500mm − Scanner→Review1467mm =33mm · 등속100mm/s에서 동시통과0.330초
A3 Laser Driller · 2026-10-06 · 명목 설계 계산 / 실제 장비·영상 검증 필요
3/3
0s
5s
10s
15s
20s
25s
30s
역방향Stroke
기판Scanner통과
리뷰점도착창
첫 리뷰20.165초 < Scanner통과 끝20.333초
마지막 리뷰26.165초 < Y감속 시작27.000초 < Stroke끝27.667초
기판당2개 스캐너
4기판 순환 · 역방향 합계110.667초
기판당4개 스캐너
2기판 순환 · 역방향 합계55.333초
통과창은 실제Laser ON과 별도 · 실제Frame·Vision으로ReviewDone 판정 · 반송 포함Tact 제외
Notes: Stage시작1982.5mm, Scanner기판진입Q1482.5,이탈Q-17.5. 역방향V100/A=D150: Scanner기판통과5.333333~20.333333s. Review기판진입20.003333s. 두위치동시통과20.003333~20.333333s=.33s. 첫선정점노출20.165078~20.165088s이Scanner통과끝보다앞이고나머지선정점은Scanner통과이후. 마지막26.165088s, Y감속27s, Stroke종료27.666667s. 실제LaserON은가공스크립트/Scanner완료신호의증거로만판정: test0929 유효Shot창843.2mm/명목5.498458~13.930458s이므로기판통과창전체LaserON주장금지. 입력Stroke검토범위는가감속포함rest-to-rest. ProcessDone/ReviewDone서비스처리시간미계산. 2/4모드는8Head각1점순환기판수4/2, 역방향합계110.666667/55.333333s이고전체장비Tact가아님. 시뮬레이터입력9개·모드·기판번호를가이드에URL/동일출처채널로전달, 저장HTMLsnapshot지원. Basler/노출/Mitutoyo사양공식소스는HTML내링크에기재.